Задание на тендер

№ ПК 5-2.1-02.20

Филиал ООО «Брусника. Организатор строительства» в Московской области

ОБЪЕКТ: Первый квартал 5 очередь ПАКЕТ:2.1 Котлован ВИД РАБОТ: 2.2.1 Котлован. Разработка.

| Представители | Зона ответственности | Ответственные лица | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Проект, финансирование, потребительское качество | Инженер проекта | Вязигин Николай 8-913-700-64-33 |
| Генподрядчик | Сроки ОТ и ТБ Производственное качество | Руководитель объекта | Галимов Зуфар Фирдатович 8-925-485-30-25 |

Производственная культура

- Требования к сотрудникам Подрядчика:

- К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

- Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

- Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);

- Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

- Курение допускается только в специально отведённых местах;

- Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

- Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

- Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

- Требования к охране труда:

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

- В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

- Требования к механизмам и оборудованию:

- Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

- Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

- Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

- Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

- Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

- Штрафы:

- Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва».

- Контролирующие лица:

- Прораб;

- Руководитель объекта;

- Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 1

Задания на тендер

### Стоимость работ и материалов

### Таблица №1

### Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

### Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

### Максимальная стоимость-          (   ) рублей 00 копеек

### Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -

- Аванс – 10% от стоимости договорной цены

- Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________

4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания.

- Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

- Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Техническое задание

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| --- | --- |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Прораб или РО | (Генподрядчик) | 1. | Прораб или РО | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Технадзор | (Заказчик) |
| 3. | Технадзор | (Заказчик) | 3. | Прораб | (Подрядчики) |
|  |  |  | 4. | РП (по необходимости) | (Заказчик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации. |
| 2. | Геодезическая разбивка. | 2. | Подготовку грунтового основания. |
| 3. | Разработка котлована. Вывоз грунта. | 3. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением. |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки. | 4. | Исполнительную документацию. |
| 5. | Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта. | 5. | Уборку мусора и снега. |  |
| 6. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением. |  |  |  |
| 7. | Планировка грунта до проектной отметки. |  |  |  |
| 8. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку. |  |  |
| 9. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации. | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 10. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ. |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | 1. | Отклонения габаритного размера котлована по низу |  |
| 2. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | от проекта (контур фундамента + 60 см.): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Разработка котлована ведется до отметки +186.900, габаритный размер котлована по низу - контур фундамента + 50 см., уклон откоса в соответствии с типом грунта, проектом. | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта, |  |
| 4. | Тип грунта обратной засыпки пазух соответствует проектно - сметной документации, засыпка производится слоями: | • | грунт основания соответствует отчету геологических изысканий |  |
| • | 1 слой - щебень фракции 40-70 мм. до отметки +187.050 | 2. | Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта: |  |
| • | 2 слой - щебень фракции 20-40 мм. до отметки +187.200 | • | при фундаментах на естественном основании | 0 - (+ 2) см |
| • | 3 слой - песчано-гравийная смесь (60-70% гравия и 40-30% песка) до отметки +187.400 | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| • | слои уплотняются до коэффициента уплотнения Ку= 0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения. |  |  |  |
| 5. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов | 3. | Отклонения фактических отметок поверхности насыпи от проекта: | ± 5 см |
| 6. | Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
|  |  | 4. | Поверхность насыпи очищена от мусора и снега. |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. Замачивание и промораживание грунтов основания. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Попадание мусора и снега в насыпи. |
| 6. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| --- | --- |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Геодезист | (Подрядчик) | 2. | Прораб | (Подрядчики) |
| 3. | Прораб | (Подрядчик) | 3. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации |
| 2. | Геодезическая разбивка | 2. | Подготовку грунтового основания |
| 3. | Разработка котлованов под устройство ростверков кустов свай. Вывоз грунта. | 3. | Исполнительную документацию |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована под ростверки до проектной отметки в ручную. Очистка открытых поверхностей свай от грунта. | 4. | Уборку мусора и снега. |
| 5. | Обратная засыпка пазух котлована после устройства ростверков кустов свай с уплотнением. |  |  |
| 6. | Подготовка грунтового основания под устройство бетонных полов парковки (срезка, подсыпка, планировка, уплотнение). |  |  |
| 7. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку |  |  |
| 8. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 9. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | 1. | Отклонения размера котлована по низу |  |
| 2. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Разработка котлована ведется кустовым методом вокруг свай для устройства ростверков ("стаканного" типа), размер котлована по низу = контур ростверка + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с типом грунта и проектом. | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта |  |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки выполнена вручную. Открытые поверхностей свай очищены от грунта. | • | тип грунта основания соответствует отчету геологических изысканий |  |
| 5. | После устройства ж.б. ростверков (выполняет смежная Подрядная организация), выполнить обратную засыпку пазух грунтом (тип грунта указан в проектно-сметной документации), выполнить послойное уплотненение грунта (слои не более 300 мм, коэф. уплотнения грунта 0,98). | 2. | Подготовка грунтового основания: |
| 6. | Основание спланировано до проектных отметок (отклонение 0 - (+ 2) см), коэф. уплотнения грунта =0,98, местные неровности грунта плавного очертания глубиной не более 2 см. | • | отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта | 0 - (+ 2) см |
| 7. | В котловане и на поверхности площадки отсутствует мусор и снег. | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| 8. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, результатов лабораторных испытаний, журналов. | • | грунт уплотнен до коэффициента уплотнения | 0,98 |
| 9. | Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. |  | Поверхность очищена от мусора, снега. Излишки грунта вывезены на свалку. |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |
| - | Производителю работ Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| --- | --- |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Геодезист | (Подрядчик) | 2. | Прораб | (Подрядчики) |
| 3. | Прораб | (Подрядчик) | 3. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Разработка ППР | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации |
| 2. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 2. | Подготовку грунтового основания |
| 3. | Геодезическая разбивка | 3. | Замещение основания |
| 4. | Разработка котлована. Вывоз грунта. | 4. | Исполнительную документацию |
| 5. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки. | 5. | Уборку мусора и снега. |
| 6. | Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта. |  |  |
| 7. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением (замещение основания). |  |  |
| 8. | Планировка замещенного основания до проектной отметки. | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 9. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку |  |  |
| 10. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  |  |
| 11. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Разработан ППР и согласован с представительями заказчика и генподрядчика | 1. | Отклонения размера котлована по низу |  |
| 2. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | • | от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта. |  |
| 4. | Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с типом грунта и проектом. | • | грунт основания соответствует отчету геологических изысканий |  |
| 5. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную. Допустимые отклонения при фундаментах на естественном или на замещенном основании 0 - (+ 2) см; местные неровности плавного очертания - не более 2 см. | 2. | Отклонения фактических отметок замещенного основания от проекта: | 0 - (+ 2) см |
| 6. | Грунтовое основание спланировано до проектной отметки, коэффициент уплотнения Ку= 0,95. | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| 7. | Тип обратной засыпки (замещения основания) соответствует проектно - сметной документации, засыпка произведена слоями в соответствии с проектно-сметной документацией. Слои уплотняются до коэффициента уплотнения Ку= 0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения. | 3. | Поверхность насыпи очищена от мусора и снега. |  |
| 8. | Замещенное основание спланировано до проектных отметок |  |  |  |
| 9. | В котловане отсутствует мусор и снег. |  |  |  |
| 10. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов. |  |  |  |
| 11. | Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном или на замещенном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Попадание мусора и снега в насыпи. |
| 6. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. |
| • | Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Прораб | (Генподрядчик) | 1. | Прораб | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб или технадзор | (Подрядчик) | 2. | Технадзор | (Заказчик) |
| 3. | Технадзор | (Заказчик) | 3. | Прораб или Технадзор | (Подрядчик) |
| 4. | Геодезист | (Подрядчик) | 4. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Разработка котлована. | 1. | Отсутствие препятствий при бурении скважин. |
| 2. | Удаление препятствий для бурения скважин | 2. | Исполнительную документацию |
| 3. | Обратная засыпка | 3. | Уборку мусора |
| 4. | Уборка мусора, вывоз на свалку |  |  |
| 5. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |
| 6. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м) | 1. | Коэффициент уплотнения обратной засыпки исключает обвал стенок скважины | не менее 0,95 |
| 2. | Препятствие удалено в объеме, достаточном для возобновления работ по бурению скважин буронабивных свай. | • | Препятствия для бурения скважин отсутствуют. |
| 3. | Засыпка производится слоями не более 0,5 м., коэффициент уплотнения обратной засыпки должен исключить обвал стенок скважины, по умолчанию Ку=0,95, в составе грунта отсутствуют инородные включения. | • | Отклонения фактических отметок поверхности грунта от проекта: | ± 5 см |
| 4. | Мусор убран, вывезен на свалку. | 2. | Сдача работ, сдача актов, журналов, исполнительных геодезических схем. |
| 5. | Сдача работ, сдача актов, журналов, исполнительных геодезических схем. | 3. | Мусор убран, вывезен на свалку. |  |
| 6. | Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ. |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Использовать грунты различных типов без согласования с Генподрядчиком |
| 2. | Производить работы в обводнённых грунтах без водопонижения |
| 3. | Попадания в пазух снега, льда, мусора, древесины, мерзлых комьев |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Прораб или РО | (Генподрядчик) | 1. | Прораб или РО | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Технадзор | (Заказчик) |
| 3. | Технадзор | (Заказчик) | 3. | Прораб | (Подрядчики) |
|  |  |  | 4. | РП (по необходимости) | (Заказчик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации. |
| 2. | Геодезическая разбивка. | 2. | Подготовку грунтового основания. |
| 3. | Разработка котлована. Вывоз грунта. | 3. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением. |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки. | 4. | Исполнительную документацию. |
| 5. | Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта. | 5. | Уборку мусора и снега. |  |
| 6. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением. |  |  |  |
| 7. | Планировка грунта до проектной отметки. |  |  |  |
| 8. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку. |  |  |
| 9. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации. | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 10. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ. |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | 1. | Отклонения габаритного размера котлована по низу |  |
| 2. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | от проекта (контур фундамента + 60 см.): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Разработка котлована ведется до проектной отметки, габаритный размер котлована по низу - контур фундамента + 60 см., уклон откоса в соответствии с типом грунта и проектом. | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта, |  |
| 4. | Тип грунта обратной засыпки пазух соответствует проектно - сметной документации, засыпка производится слоями: | • | грунт основания соответствует отчету геологических изысканий |  |
| • | 1 слой - щебень фракции 40-70 мм. | 2. | Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта: |  |
| • | 2 слой - щебень фракции 20-40 мм. | • | при фундаментах на естественном основании | 0 - (+ 2) см |
| • | 3 слой - песчано-гравийная смесь (60-70% гравия и 40-30% песка) | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| • | слои уплотняются до коэффициента уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие), в составе грунта отсутствуют инородные включения. |  |  |  |
| 5. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов | 3. | Отклонения фактических отметок поверхности насыпи от проекта: | ± 5 см |
| 6. | Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
|  |  | 4. | Поверхность насыпи очищена от мусора и снега. |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. Замачивание и промораживание грунтов основания. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Попадание мусора и снега в насыпи. |
| 6. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания) |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (для замещения, укрепления) |
| • | Акты освидетельствования ответственных конструкций (для замещения, укрепления) |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. (для замещения, укрепления) |
| • | Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Геодезист | (Подрядчик) | 2. | Прораб | (Подрядчики) |
| 3. | Прораб | (Подрядчик) | 3. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации |
| 2. | Геодезическая разбивка | 2. | Подготовку грунтового основания |
| 3. | Разработка котлована. Вывоз грунта. | 3. | Исполнительную документацию |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки | 4. | Уборку мусора и снега. |
| 5. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку |  |  |
| 6. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 7. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | 1. | Отклонения размера котлована по низу |  |
| 2. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с типом грунта и проектом. | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта |  |
| 4. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную. | 2. | Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта: |  |
| 5. | В котловане отсутствует мусор и снег. | • | при свайном фундаменте | 0 - (- 5) см |
| 6. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов. | • | при фундаментах на естественном основании | 0 - (+ 2) см |
| 7. | Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов. (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания) |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения (для укрепления). |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |
| - | Производителю работ Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |
| Участники: | Участники: |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Геодезист | (Подрядчик) | 2. | Прораб | (Подрядчики) |
| 3. | Прораб | (Подрядчик) | 3. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: | Принимаем: |
| 1. | Разработка ППР | 1. | Соответствие котлована проектно-сметной документации |
| 2. | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод. | 2. | Подготовку грунтового основания |
| 3. | Геодезическая разбивка | 3. | Замещение основания |
| 4. | Разработка котлована. Вывоз грунта. | 4. | Исполнительную документацию |
| 5. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки. | 5. | Уборку мусора и снега. |
| 6. | Подготовка грунтового основания под обратную засыпку. Уплотнение грунта. |  |  |
| 7. | Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением (замещение основания, усиление). |  |  |
| 8. | Планировка замещенного (усиленного) основания до проектной отметки. | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |
| 9. | Уборка мусора и снега, вывоз на свалку |  |  |
| 10. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  |  |
| 11. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |
| Критерии приемки: | Критерии приемки: |
| 1. | Разработан ППР и согласован с представительями заказчика и генподрядчика | 1. | Отклонения размера котлована по низу |  |
| 2. | Грунтовое основание котлована осушено, не имеет поверхностных вод | • | от проекта (контур фундамента + 60 см (от каждой грани)): | 0 - (+ 20) см |
| 3. | Вынос в натуру меток местоположения котлована (по низу, по верху откоса) | • | откосы устойчивы, вероятность обрушения отсутствует, уклон откоса соответствует характеристикам грунта. |  |
| 4. | Разработка котлована ведется по-ярусно (h=1,5м), совместно со смежной организацией по устройству шпунтового ограждения котлована, размер котлована по низу = контур фундамента + 60 см (от каждой грани), уклон откоса в соответствии с типом грунта и проектом. | • | грунт основания соответствует отчету геологических изысканий |  |
| 5. | Планировка грунтового основания котлована до проектной отметки вручную. Допустимые отклонения при фундаментах на естественном или на замещенном основании 0 - (+ 2) см; местные неровности плавного очертания - не более 2 см. | 2. | Отклонения фактических отметок замещенного основания от проекта: | 0 - (+ 2) см |
| 6. | Грунтовое основание спланировано до проектной отметки. Уплотнено до коэффициент уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие). | • | местные неровности грунта плавного очертания | не более 2 см |
| 7. | Тип обратной засыпки (замещения основания) соответствует проектно - сметной документации, засыпка произведена слоями в соответствии с проектно-сметной документацией. Слои уплотняются до коэффициента уплотнения "по умолчанию" Ку= 0,98 (проектное условие), в составе грунта отсутствуют инородные включения. | 3. | Поверхность насыпи очищена от мусора и снега. |  |
| 8. | Замещенное основание спланировано до проектных отметок |  |  |  |
| 9. | В котловане отсутствует мусор и снег. |  |  |  |
| 10. | Сдача работ, сдача актов, исполнительных геодезических схем, журналов. |  |  |  |
| 11. | Работа с инвентарных настилов, трапов, лестниц, с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |
| 1. | Переборы грунта при фундаментах на естественном или на замещенном основании. |
| 2. | Производить работы в обводненых грунтах без водопонижения. |
| 3. | Восстанавливать переборы грунта без согласования с проектной организацией. |
| 4. | Трещины грунта на верхней бровке котлована. |
| 5. | Попадание мусора и снега в насыпи. |
| 6. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |
| - | Разработка котлована |
| - | Устройство естественного основания под фундаменты |
| • | Акт осмотра открытых рвов и котлованов (Совместно с геологом от организации проводившей геоизыскания) |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ |
| • | Исполнительная съемка котлована с подсчетом объемов земляных работ |
| • | Общий журнал работ. |
| • | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций (для замещения, укрепления) |
| • | Акты освидетельствования ответственных конструкций (для замещения, укрепления) |
| • | Лабораторные испытания грунта, коэффициент уплотнения. (для замещения, укрепления) |
| • | Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям: |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1. | Следующий этап работ начинается при условии завершения и принятия работ предыдущего этапа. |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
| 1. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений». |
| 2. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |
| 4. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства». |
| 5. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1». |
| 6. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |

Приложение 1
Задания на тендер

| График работ |
| --- |
| дата начала работ по договору | 01.06.2020 |
| дата окончания работ по договору | 30.1092020 |

# Text boxes

Приложение 2

задания на тендер